CCTR-623 宠物GPS定位器使用说明--201703

欢迎使用CCTR-623 宠物GPS定位器，无需安装，直接固定在项圈上即可（主机可单独取下），该产品集成了GSM和GPS模块，使用GPS获得经纬度位置信息或LBS基站定位信息，并上传至网络服务器，可使用PC网页定位、手机App定位、短信定位、微信定位等多种定位方式，用户在任何时候任何地点使用电脑或者手机App即可查询爱宠实时位置、走过的路。使用手机发短信也可查询爱宠现在的位置，宠物安全无忧。

通过电脑或者手机登陆定位平台网页，使用默认的用户名和密码登陆后（默认登录名和密码均为：ID号码的后七位数字，ID号在设备背面或打开设备螺丝后在内部的电路板的条码纸上，如ID号为1501231688，则默认用户名和密码均为1231688），即可看到定位器在地图上的位置，还可进行其它回放轨迹查询报警信息等操作。使用手机App同样可以进行以上操作，使用相同的用户名和密码登陆即可。

定位平台网址：www.999gps.net

扫描二维码下载手机APP：

iPhone苹果App下载安装              Android安卓App下载安装

说明书电子版地址：

Word版：http://www.999gps.org/cn/CCTR-623-GPStracker-cn-V1.doc

Pdf版： http://www.999gps.org/cn/CCTR-623-GPStracker-cn-V1.pdf

扫描二维码下载说明书（Word版）             扫描二维码下载说明书（pdf版）

温馨提示：

- 设备需要装入2G的GSM电话卡（支持2G的GSM网络的3G卡或4G卡也可以使用，如联通和移动的3G和4G卡可以使用），才可以正常工作，移动（建议使用）或者联通的GSM网络的电话卡都可以。

- 电话卡需要开通GPRS功能，每月流量不超过30M,推荐开通5元/月的30M流量套餐。

- 在使用前，请先充电一个小时（请使用标准5V的USB充电器），一般2-3小时即可充满，默认工作模式下，可以使用1-2天（使用环境和信号强弱会影响使用时间）。

- 使用打电话或发短信定位功能之前，需先发短信绑定中心号码，方法请参考3.1。

- 产品图片及安装固定：

- CCTR-623主机一台、项圈固定背夹一个、Mini USB充电线一条、项圈一条、螺丝刀一把、说明书一份(CD或印刷版)。

- 定位器与背夹的固定与分离

- 背夹与项圈的固定

定位器从背夹上拿掉后，背夹不用从项圈上卸下，可长期固定于项圈上，下次使用定位器时直接把定位器推入背夹锁住即可。

- 操作说明

2.1、开机／关机

开机：在关机状态，长按侧面ON/OFF按键3秒左右，松开按键，LED灯点亮，开机，开始搜索GSM网络信号和GPS信号。

关机：在开机状态下，长按侧面ON/OFF按键2秒左右，LED灯点亮,松开按键，LED灯熄灭，关机。

2.2、LED指示灯状态说明（蓝色代表GPS状态，黄色代表GSM网络状态）：

| 闪烁方式 | 表示含义 |
| --- | --- |
| 蓝色灯一秒闪一次 | 正在搜索GSM网络 |
| 蓝色灯常亮 | 正在充电 |
| 蓝色灯每五秒闪一次 | GSM网络正常 |

2.3、安装SIM卡（小卡）

松开后盖的四颗螺丝，从上盖没有按键的一侧打开定位器，掀开卡槽，放入电话卡，然后锁紧卡槽，装好下盖，锁紧四颗螺丝。注意SIM卡不要防反，金属盖要要完全卡住。

2.3、电池充电

两个小时可以充满电。第一次使用时，建议先充满电。

充电电压限制为直流5伏，可使用一般手机充电器或电脑USB充电，过高电压可能损坏定位器。

2.4 电池低压报警：

当电池电压低于10%时，定位器会给绑定号码发送提示短信。之后，一个小时左右，设备自动关机。

- 定位设置及操作：

3.1  绑定电话号码：

所有的命令操作必须添加绑定电话号码才可以操作，可绑定两个电话号码（主号码和副号码各一个，主号码可以接收报警信息）。

发送短信“pw,123456,center,+8613912345678#”到定位器号码。其中“123456”为定位器密码；“+8613912345678”为要绑定的电话号码，成功会有短信回复“中心号码设置成功！”；设置新的绑定电话号码会覆盖原来位置旧的绑定电话号码。

发送短信“pw,123456,slave,+8613812345678#”到定位器号码。其中“123456”为定位器密码；“+8613812345678”为要绑定的副电话号码，成功会有短信回复“副中心号码设置成功！”；设置新的副中心电话号码会覆盖原来位置旧的副中心电话号码。

发送短信“pw,123456,center,d#”或“pw,123456,slave,d#”到定位器号码。其中“123456”为定位器密码；此命令会删除主绑定号码或副绑定号码。

3.2  打电话定位

用中心号码拨打定位器里的电话，定位器自动挂断后，约一分钟后会回复定位信息给中心号码。

3.3  发短信触发短信文字定位：

使用绑定电话号码发送短信“123#”或“where#”到定位器号码。发送成功后，定位器立即开始定位，在约10-30秒后会将位置的文字描述短信发送到操作的手机上。

如果设备无法上网获取位置的文字描述，则自动转为地图链接短信：

http://mo.amap.com/?q=22.680330,114.146973&dev=1

3.4  发短信触发短信地图定位：

使用绑定电话号码发送短信“url#”到定位器号码。

发送成功后，定位器立即开始定位，在约30秒后会将地图链接地址发送到操作的手机上，点击链接，当前位置就在地图上直接显示出来：http://mo.amap.com/?q=22.680330,114.146973&dev=1

3.5  基站定位（无GPS时自动转基站定位）：

在定位中，如果GPS信号弱无法定位，定位器会自动启用手机基站定位。基站定位地图链接如下：

中文版：url: [未定位]

http://mo.amap.com/?q=22.680330,114.146973&dev=1

注意：基站定位是根据手机基站位置查询出的大致位置，其精度与电话公司的基站密度有关，一般在市区精度为30-50米，在郊区100-1000米，在野外会达到几公里，所以不能非常精确定位车辆的实际位置，只能作为在无GPS信号情况下的一个辅助参考定位。

3.6  修改定位器短信操作密码：

使用绑定电话号码发送短信“pw,112233#”到定位器号码。“112233”为新的定位器的短息密码，密码必须为6位数字，成功会有短信回复“密码112233，设置成功！”。

3.7  改变定位器工作模式：

发送短信可改变工作模式，说明如下：

- 模式1 （实时定位模式）

短息命令：m1,30#

30是设定的定位上传位置信息到服务器的时间间隔，可设定范围为30秒—65535秒。

注意：此模式下电池使用时间会很短，如果30秒钟定位一次，使用时间将只有3-4个小时。

- 模式2 （省电模式，默认工作模式）

短息命令：m2,300#

300是设定的定位上传位置信息到服务器的时间间隔，可设定范围为300秒—65535秒，必须大于300秒。

定位器以固定时间间隔打开GPS开始定位，确定位置后立即上传到定位平台上（GPS定位不成功，自动上传基站定位位置），之后GPS进入休眠状态。设置时间间隔是300秒，在充满电情况下，可以使用1-2天（手机信号强度会影响使用时间）。

- 模式3（基站定位模式）

短息命令：m3,300#

300是设定的定位上传位置信息到服务器的时间间隔，可设定范围为300秒—65535秒，必须大于300秒。

定位器GPS不工作，以固定时间间隔上传基站定位信息到定位平台上，之后进入休眠状态。设置时间间隔是300秒，在充满电情况下，可以使用2-3天左右（手机信号强度会影响使用时间）。

- 模式4（无平台待机模式，功耗最小）

短息命令：m4#

在模式4中，定位器只有在被电话或者短息触发定位后，才会回复地图连接到手机，不会上传到定位平台.

此模式为最省电的工作模式，但在此模式下平台无法查询定位器的位置等信息，只能电话或者短信查询位置，在充满电情况下，此模式可以使用4-5天左右（手机信号强度会影响使用时间）。

3.8  设定定位器休眠时段（节省电量）：

发送短信“sleep,x,y#”到定位器号码。“x,y”为爱宠定位器休眠的开始时间和结束时间（24小时制，如果结束时间小于开始时间，说明是第二天的这个时间才结束休眠），设置成功会有短信回复“休眠时间（22,8）设置成功！”。

如“22,8”表示晚上10点到第二天早上8点定位器休眠。在休眠期间GSM和GPS均不工作，休眠结束后会自动开始正常工作。

3.9  重启定位器：

发送短信“reset#”到定位器号码，终端将在收到指令后重启。

此指令一般用于工作异常时远程重启，不会删除和改变之前的工作状态及参数和电话号码设置。

- 微信定位使用说明：

用微信搜索999GPS，并关注，之后进入点击“进入公众号”，即可进行绑定及定位查询。

- 和定位器绑定与解除：

发送“账户名#登录密码”，绑定成功会有成功提示。

直接发送“#”，即可解除绑定。

- 实时查询

发送“123”，即可查询当前位置。

- 平台和App定位操作说明：

本公司提供的免终身平台服务费定位平台为：www.999gps.net，可使用PC或手机访问网页www.999gps.net输入用户名或密码登陆即可定位及查询轨迹，也可以安装苹果或者安卓App来进行定位和轨迹回放，关注微信公众账号也可以定位，详细的定位平台说明书可在 www.999gps.net 主页上点击下载，扫描或者点击下面二维码也可下载定位平台的说明书。定位平台出厂默认的登陆用户名和密码均为设备ID号的七位（如设备背面的ID或S/N号为1501232688，则平台登陆用户名为：1232688，密码也为1232688），用户登陆后可自行修改密码。

定位平台说明书Word版下载     定位平台说明书Pdf版下载

- 故障排除

5.1、安装SIM卡后打电话和发短信无反应。请检查：

1)SIM是否正确安装，把SIM卡安装在手机内试试是否正常可上网及打电话。

2)SIM卡是否还有话费？所在地方是否有手机信号？SIM卡是否是GSM卡？如果是3G的WCDMA卡是否支持2G的GSM网络？

3)定位器是否已经开机？

4)是否设置了中心号码？

5.2、定位器无法获得文字描述地址，定位器没有GPS信号时也没有基站定位

1)文字描述位置短信和基站定位位置经纬度需要上网获取，请确认定位器内的SIM卡是否开通GPRS（有些运营商需要手工开通GPRS功能）。

2)应尽量使定位器GPS天线面朝向天空，如果无法定位，把GPS定位器换到别的地方试试，如果在GPS定位器附近有金属遮盖等，可能会吸收手机和GPS的信号，影响定位。当GPS信号接收环境较差时(周边有高大建筑遮挡GPS信号)，到天空较开阔的地方试一下。一般首次定位时间需要1-5分钟。

特性参数:

| 工作电压 | 5V DC | GSM频率 | 850/900/1800/1900 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS 通道个数 | 24个 | 定位精度 | 10-20米 |
| GSM 和GPS 天线 | 内置 | 充电电压/电流 | 5V/300mA |
| 省电模式电流 | <3mA /5V | 实时跟踪电流 | <150mA /5V |
| 电池容量 | 440mAh | 热启动时间 | 1-2秒 |
| 冷启动时间 | 36秒 | 正常操作温度 | -20 到+55摄氏度 |
| 绝对操作温度 | -35到+70摄氏度 | 存放环境温度 | -40到80摄氏度 |

质保书

本产品出厂前经严格质量检验，确保在高温和低温条件下性能可靠、工作稳定。 本产品自售出之日起壹年内如在正常使用情况下发生故障，凭本证书给予免费维修，但对下列易耗品不列入保修范围，需酌收材料费：

1.因安装和使用不当造成的破坏性损害

2.因擅自拆修、改动所致的损害

3.机件人为损坏或配件丢失

4.保险丝、电池、电线、充电器等易损易耗配件。

注：本产品仅为辅助安全设备，可以提高人车的安全性能，但并不能代替商业保险，因不当安装或使用时直接间接造成的经济损失或伤害，本公司不负任何责任。

| 用户姓名 |  | 用户手机号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位器SIM卡号 |  | 定位器串号ID |  |
| 机型 | CCTR-623 □ | 平台服务期限 | □ 1年 □ 2年 □ 3年 □ 5年 □ 终身 |
| 购买日期 | 年 月 日 |  |
| 经销商盖章 | 服务期限以平台显示为准，如与购买时确认情况不符，请联系经销商确认和变更。 |

注：本公司拥有本说明书的最终解释权，细微升级改动恕不另行通知，不详之处请联系本公司或经销商。

# Text boxes

定位主机

固定背夹

充电线

螺丝刀

动物项圈

ON/OFF电源按键

充电口

固定螺丝

LED指示灯

主机固定扣

主机固定滑轨